## Slide 1: SIECI KOMPUTEROWE
Wykład 5
Warstwa sieciowa
Opracowanie: Wojciech Folta

## Slide 2: Zadania warstwy sieciowej
Znalezienie (najlepszej) drogi łączącej dwa hosty
Zapewnienie adresacji logicznej
Enkapsulacja i dekapsulacja pakietów

## Slide 3: Warstwy modelu OSI/ISO
Warstwa ta odpowiada za znalezienie najlepszej drogi łączącej dwa hosty, które mogą się znajdować w oddzielnych sieciach lokalnych.
Jej zadaniem jest także dostarczenie adresacji logicznej.
Jednym z protokołów pracujących w warstwie sieciowej jest IP.
Fizyczna
Łącza danych
Sieciowa
Transportowa
Sesji
Aplikacji
Prezentacji

## Slide 4: Warstwa sieciowa modelu OSI/ISO
Dostarcza
pakiety
Fizyczna
Łącza danych
Sieciowa
Transportowa
Sesji
Aplikacji
Prezentacji
Fizyczna
Łącza danych
Sieciowa
Transportowa
Sesji
Aplikacji
Prezentacji

## Slide 5: Warstwa sieciowa - protokoły
IP wersja 4
IP wersja 6
Novell Internetwork Packet Exchange (IPX)
Apple Talk
Connectionless Network Srevice (CLNS)

## Slide 6: Warstwa sieciowa – strukturalizacja sieci
Cel:
  Zwiększenie wydajności
  Bezpieczeństwo
  Łatwość komunikacji
Założenia podziału:
  Uwzględnienie położenia geograficznego
  Realizacja stawianych zadań
  Uwzględnienie praw właścicieli sieci

## Slide 7: Strukturalizacja sieci – zwiększenie wydajności poprzez hierarchizację

## Slide 8: Strukturalizacja sieci – bezpieczeństwo
Dla firewall’a stojącego na drodze między przeglądarką a serwerem aplikacji ruch aplikacji internetowej będzie zwykłym ruchem HTTP lub HTTPS.
Tradycyjne firewalle analizują tylko trzecią i czwartą warstwę protokołów sieciowych.
Najczęściej są to protokoły IP i TCP, filtrujące ruch na podstawie:
źródłowego i docelowego adresu IP
źródłowego i docelowego numeru portu TCP
stanu sesji TCP (tylko firewalle statefull inspection)

## Slide 9: Strukturalizacja sieci – łatwość komunikacji
Brama domyślna

## Slide 10: Warstwa sieciowa – założenia podziału
Uwzględnienie położenia geograficznego
  Ponieważ nadawca zazwyczaj nie zna drogi do odbiorcy, jego pakiety są routowane (wyjątek stanowi routing źródłowy)
Realizacja stawianych zadań
  Informacje niezbędne do znalezienia drogi pakietu znajdują się w tablicach routingu znajdujących się na routerach (również na niektórych hostach)
Uwzględnienie praw właścicieli sieci
  Wpisy statyczne do tablic routingu gwarantują (wymuszają) działanie sieci zgodnie z założeniami administratora sieci

## Slide 11: Działanie routera
W2 | IP | data | W2
W2’ | IP | data | W2’
Odbiór pakietu z bufora portu
Dekapsulacja nagłówków warstwy 2 (odrzucenie ich)
Ekstrakcja adresu IP odbiorcy
Dopasowanie tego adresu do wpisów w tablicy routingu (znalezienie portu wyjściowego i sieci, do której nastąpi najbliższe przesłanie)
Enkapsulacja nowych nagłówków warstwy 2
Wysłanie pakietu

## Slide 12: Tablica routingu
Wpisy zawierające pary: sieć docelowa + sieć bezpośrednio dołączona (port)
Pochodzenie wpisów:
  automatyczne dla sieci bezpośrednio podłączonych,
  statyczne przez administratora,
  dynamiczne przez protokoły routingu dynamicznego.

## Slide 13: Protokoł IP
Cechy:
Bezpołączeniowy (connectionless)
Zawodny (best effort)
Niezależny od medium

## Slide 14: Protokół IP
Adres IP składa się z 2 części: adres sieci + adres hosta
Wszytkie hosty w danej sieci mają jednakowy adres sieciowy, ale unikalny adres hosta. Dwa hosty w różnych sieciach muszą mieć różny adres sieciowy, ale mogą mieć taki sam adres hosta.

## Slide 15: Klasy adresów
w
x
y
z
Klasa A
Identyfikator sieci
Identyfikator hosta
Klasa B
Identyfikator sieci
Identyfikator hosta
Klasa C
Identyfikator sieci
Identyfikator hosta

## Slide 16: Klasy adresów
Przynależność do klasy określają 3 pierwsze bity:
  0 - adres klasy A. Kolejne siedem bitów identyfikuje sieć. Pozostałe 24 bity identyfikują komputer w sieci. Ogółem możliwych jest 127 sieci klasy A.
  10 -adres klasy B. Dwa pierwsze bity określają klasę, następnych 14 identyfikuje sieć, a 16 ostatnich - komputer.
  110 – adres klasy C. Pierwsze trzy bity określają klasę, 21 kolejnych określa sieć. Osiem ostatnich bitów identyfikuje komputer.
  111 -adres specjalny, zarezerwowany, określany często mianem adresu klasy D. Są to tzw. adresy grupowe. Można je nadawać grupom komputerów, które korzystają ze wspólnego protokołu.

## Slide 17: Maska podsieci
Maska podsieci dzieli nam adres IP na adres sieci i adres hosta:
  Klasa A - 255.0.0.0
  Klasa B - 255.255.0.0
  Klasa C - 255.255.255.0

## Slide 18: Adresy specjalne
Adresy zarezerwowane:
  0.0.0.0 – adres domyślny (default)
  127.0.0.0/8 są przypisane do urządzenia loopback
  127.0.0.1 - do testu zwrotnego (loopback)
  255.255.255.255 – maska domyślna (default)
  adresy prywatne (następny slajd)

## Slide 19: Adresy prywatne
Klasa | Numery sieci | Ilość sieci | Maska podsieci | Liczba hostów na każdą z sieci | Zakres adresacji
A | 10.0.0.0 | 1 | 255.0.0.0 | 224-2 = 16 777 214 | 10.0.0.1 – 10.255.255.254
B | Od 172.16.0.0 Do 172.16.31.0 | 32 | 255.255.0.0 | 216-2 = 65 534 | 172.16.0.1 – 172.16.31.254
C | Od 192.168.0.0 Do 192.168.255.0 | 256 | 255.255.255.0 | 28-2= 254 | 192.168.0.1 – 192.168.255.254

## Slide 20: Rodzaje adresów
Typy adresów:
  unicast
  multicast
  broadcast
    lokalny (limited)
    skierowany (directed)
Adresy wyróżnione:
  sieci
  hosta w sieci
  rozgłoszeniowy w sieci

## Slide 21: Klasy adresów
Podział adresów IP na klasy ma obecnie znaczenie czysto historyczne.
Podział klasowy w małym stopniu wykorzystywał pulę adresów.
Został zastąpiony adresacją bezklasową.

## Slide 22: Adresacja bezklasowa
Polega na podziale adresu IP na część identyfikującą sieć i hosty na dowolnej pozycji bitu adresu.
Przykład:
  148.155.80.84/20

## Slide 23
0 | 4 | 8 | 16 | 31
wersja | długość | typ | długość całkowita | 
identyfikacja |  |  | znacz. | przesunięcie fragmentu
czas życia (TTL) |  | protokół | suma kontrolna | 
adres nadawcy |  |  |  | 
adres odbiorcy |  |  |  | 
opcje (opcjonalne) |  |  | uzupełnienie | 
d a n e |  |  |  | 
Format pakietu IP
Notes: <number>

## Slide 24: Wersja (VERS)
Pole 4-bitowe określa typ protokołu IP:
  wartość 4 oznacza to wersję czwartą protokołu.
  wartość 6 oznacza IPv6.
Rozróżnianie pomiędzy pakietami wersji 4 i 6 jest przeprowadzane już przy analizowaniu ramki warstwy drugiej poprzez badanie pola typu protokołu.

## Slide 25: Długość nagłówka (HLEN)
Pole 4 bitowe określa długość nagłówka datagramu wyrażoną jako wielokrotność słów 32 bitowych.

## Slide 26: Typ usługi (TOS ang. Type-of-Service)
8-bitowe pole określa poziom ważności jaki został nadany przez protokół wyższej warstwy.
Znaczenie poszczególnych bitów tego pola jest następujące:
  pierwsze 3 bity: wartość 0 - stopień normalny, wartość 7 - sterowanie siecią,
  czwarty bit - O - prośba o krótkie czasy oczekiwania,
  piąty bit - S - prośba o przesyłanie danych szybkimi łączami,
  szósty bit P - prośba o dużą pewność przesyłania danych,
  bity 7 i 8 nieużywane.

## Slide 27: Długość całkowita
Pole 16-bitowe wyrażające długość całego pakietu w bajtach. W celu uzyskania długości pola danych należy odjąć od długości całkowitej długość nagłówka. Wartość minimalna wynosi 576 oktetów zaś maksymalna 65535 oktetów, tzn. 64kB

## Slide 28: Identyfikacja
Identyfikacja - 16 bitowe pole używane do określania numeru sekwencyjnego bieżącego datagramu.

## Slide 29: Znaczniki
3 bitowe pole:
  1 bit ma zawsze wartość 0,
  2 bit steruje fragmentacją (0- oznacza, że pakiet może zostać podzielony na fragmenty, 1 - nie może być podzielony),
  3 bit ma wartość 1, gdy jest to ostatni pakiet powstały w wyniku podzielenia, 0 jeśli jest to pakiet ze środka.

## Slide 30: Przesunięcie fragmentu
13-bitowe pole służy do składania fragmentów datagramu.

## Slide 31: Czas życia (TTL, ang. Time To Live)
8-bitowe pole określa liczbę routerów (przeskoków), przez które może być przesłany pakiet. Wartość tego pola jest zmniejszana przy przejściu przez każdy router na ścieżce.
  Gdy wartość tego pola wynosi 0, wtedy pakiet taki jest odrzucany (jest wyjątek).
  Zasada ta pozwala na stosowanie mechanizmów zapobiegających zapętlaniu się tras routingu.

## Slide 32: Protokół
8-bitowe pole określa, który z protokołów warstwy wyższej odpowiada za przetworzenie pola Dane. Możliwe opcje tego pola:
  1 - ICMP (ang. Internet Control Message Protocol) - protokół komunikacyjny sterowania siecią Internet,
  2 - IGMP (ang. Internet Group Message Protocol) - protokół zarządzania grupami Internetowymi,
  6 - TCP - (ang. Transmission Control Protocol) - protokół sterujący transmisją,
  8 - EGP - (ang. Exterior Gateway Protocol) - zewnętrzny protokół bramowy,
  17 - UDP - (ang. User Datagram Protocol) - protokół datagramów użytkownika.

## Slide 33: Suma kontrolna nagłówka
16-bitowe pole z sumą kontrolną nagłówka pozwalającą stwierdzić, czy nie nastąpiło, naruszenie integralności nagłówka. Ze względu na fakt, że każdy router dokonuje zmian w nagłówku musi ona być przeliczona na każdym z routerów.

## Slide 34: Adres IP nadawcy
32-bitowe pole z adresem IP nadawcy pakietu.

## Slide 35: Adres IP odbiorcy
32-bitowe pole z adresem IP odbiorcy pakietu.

## Slide 36: Uzupełnienie (Wypełnienie)
Pole to jest wypełnione zerami i jest potrzebne, żeby długość nagłówka była wielokrotnością 32 bitów (patrz -> Długość nagłówka).

## Slide 37: Dane
Pole o długości do 64kB zawierające dane pochodzące z wyższych warstw.

## Slide 38: Opcje
Opcje - pole to nie występuje we wszystkich pakietach, składa się:
  z jednego bajtu kodu opcji,
  danych dla wskazanej opcji.

## Slide 39: Opcje cd
Bajt kodu opcji:
  bit 0 kopiuj – przy fragmentacji pakietu:
    0 oznacza, że opcje odnoszą się tylko do pierwszego pakietu
    1 oznacza, że opcje odnoszą się do wszystkich fragmentów podzielonego pakietu
  bit 1-2 klasa
    0 - oznacza kontrolę pakietów lub sieci
    1 - zostało zarezerwowane do przyszłego użytku
    2 - poprawianie błędów i pomiary
    3 - zarezerwowane do przyszłego użytku.

## Slide 40: Opcje cd
Bajt kodu opcji:
  bit 3-7 numer opcji:
    0 – koniec listy - używane, gdy opcje nagłówka nie kończą się razem z końcem nagłówka (d=0),
    1 – brak przypisanej funkcji, służy do wyrównywania bajtów na liście opcji (d=0),
    2 – ograniczenia związane z bezpieczeństwem i obsługą (d=11),
    3 – zapisuj trasę (do śledzenia trasy) (d=zmienna),
    4 – do zapisywania czasów wzdłuż trasy pakietów (d=zmienna),
    7 – identyfikator strumienia – wycofany (d=zmienna),
    8 – rygorystyczne trasowanie według nadawcy (d=4).
d = długość pola opcji

## Slide 41: Konkluzja
Protokół IPv4 jest w dalszym ciągu powszechnie wykorzystywany pomimo niedoskonałości tego rozwiązania.
Prace nad nowszą wersją protokołu IPv6 trwają od wielu lat.
Najważniejszym argumentem przemawiających za potrzebą migracji do nowszej wersji protokołu jest wzrastające zapotrzebowanie na liczbę dostępnych adresów Internetowych.

## Slide 42: Dziękuję za uwagę
© Wojciech Folta